## Slide 1
石化地学数据展示平台
系统设计实现架构、功能展示与后续协同计划
MapGIS IGServer
FeatureServer
井位 / 盆地 / 井史 / 曲线
当前状态
已完成真实井位与盆地服务接入，完成 Excel 井/盆地专题表整理，并保留样例测井曲线展示能力。
汇报版本：初步完成版 / 2026-04

## Slide 2
汇报内容
从建设目标到系统实现，再到后续计划和协同事项。
01. 建设目标与系统定位
02. 总体架构与数据链路
03. 核心功能展示
04. 当前成果与存在边界
05. 后续建设计划
06. 需要其他专题协助的问题

## Slide 3
系统定位：从演示页面走向数据工作台
以真实数据展示与可操作检索为核心，而不是单纯做汇报页面。
面向对象
围绕盆地对象、井位对象和井专题资料组织展示，支持从空间位置进入业务属性。
面向服务
优先接入 MapGIS IGServer 已发布的 FeatureServer 服务，避免前端直接读取散落的 shp 文件。
面向扩展
保留本地 JSON/CSV 回退能力，后续可平滑扩展到数据库、权限、曲线文件和更多专题表。
• 当前已不再以会议材料为主线，而是以数据检索、地图联动、井/盆地详情为主线。
• 系统支持先小规模接入真实数据，再逐步拓展为完整业务平台。

## Slide 4
总体架构：数据源 → MapGIS 服务 → 前后端联通 → 展示工作台
核心目标是让空间数据和表格资料能够统一进入前端展示。
数据源层
Wells.shp / Main_Basins.shp
井表 Excel / 盆地 Excel
样例 well_logs.csv
GIS 服务层
MapGIS IGServer
wells FeatureServer
main_basins FeatureServer
联通层
Node 静态服务
/igs 代理
JSON/CSV 配置读取
前端展示层
地图工作台
井资料与曲线
数据目录与服务状态
设计要点
服务优先、本地回退；空间对象和表格资料分层管理；前端以筛选、定位、详情联动作为主要交互。

## Slide 5
数据链路：Shapefile 与 Excel 的组合使用
空间边界由 MapGIS 服务提供，专题属性由 Excel 整理结果补充。
空间数据
井位：Wells.shp，点要素
盆地：Main_Basins.shp，面要素
发布：MapGIS IGServer FeatureServer
井专题表
表数量：21 个
数据行：663 行
包括：Basic、General、History、Tests、Tops、Deviation、Checkshot、Costs 等
盆地专题表
表数量：11 个
数据行：2457 行
包括：Basic、General、Images、Reserves、Petroleum System、Play、Lithostratigraphic 等
当前处理策略
前端优先读取 MapGIS 服务中的几何与核心字段；Excel 整理为 JSON 后用于井档案、井史、井测试、地层与盆地专题资料展示。

## Slide 6
技术实现路径
当前采用轻量化 Web 方案，重点验证数据链路与业务展示闭环。
前端
HTML / CSS / JavaScript
Leaflet
@mapgis/webclient-leaflet-plugin
天地图底图叠加
服务代理
Node.js 静态服务
/igs/* 代理到 localhost:8089
避免浏览器跨域和路径配置混乱
MapGIS
IGServer Java
FeatureServer/query
坐标系 EPSG:3857 → 前端 EPSG:4326
服务不可用时回退本地 GeoJSON
• 当前系统更适合做数据链路验证和功能原型扩展。
• 后续工程化时可迁移到 Vue/React + 数据库 + 权限体系。

## Slide 7
功能展示一：地图工作台
左侧筛选，中间地图，右侧对象详情，形成可操作的 GIS 数据工作台。
左侧筛选
关键字
国家
盆地
作业者
快速定位
中间地图
天地图底图
盆地面图层
井位点图层
弹窗与 tooltip
右侧详情
服务状态
当前选中对象
真实服务数据摘要
工作建议
展示价值
用户可以从地图上直接看到真实盆地形状和真实井位，并通过筛选与点击联动查看井/盆地属性。

## Slide 8
功能展示二：井资料与曲线
把井基础资料、井史事件、专题资料和测井曲线集中在一个工作区。
井档案摘要
已整理井对象：15 口
字段：井号、盆地、作业者、井型、技术状态、总井深、垂深、位置等
井专题资料
井史事件、作业期次、井测试、分层 Tops、地层导出、井斜测量、Checkshot/VSP、成本等。
测井曲线区
当前保留样例曲线展示，包括 GR、RT、RHOB 等曲线道；真实 LAS/DLIS/LIS 到位后可替换为真实曲线。
• 目前井深字段已从 Excel 的 Td Meter 正确进入井档案展示。
• 曲线展示能力已预留，但真实曲线文件仍是后续重点。

## Slide 9
功能展示三：数据目录与服务状态
用于核对系统到底加载了哪些数据、哪些服务、哪些表可继续扩展。
数据目录
盆地名录、井位名录、井资料覆盖摘要、当前盆地专题资料、数据扩展建议。
服务状态
REST API、MapGIS FeatureServer 接口、图层目录、本地回退数据与数据治理待办。
运行状态
前端会提示当前是否连接真实 MapGIS 服务；服务不可用时回退到本地演示数据，便于排查。
管理价值
这部分不是单纯展示，而是帮助后续开发和数据核对：知道数据从哪里来、哪些已经展示、哪些仍需补齐。

## Slide 10
当前成果与边界
系统已经完成初步闭环，但还不是最终生产系统。
已经完成
1. MapGIS IGServer 服务接入
2. 真实井位与盆地 shp 发布展示
3. Excel 井/盆地专题表整理
4. 地图筛选、定位、弹窗与详情联动
5. 样例测井曲线展示保留
当前边界
1. 真实测井曲线文件尚未接入
2. 数据仍以 JSON 文件整理结果为主，尚未落库
3. 权限、审计、运维监控尚未建设
4. 前端仍是轻量原型结构，后续需工程化拆分
判断：适合作为初步系统成果展示和下一阶段建设基础。

## Slide 11
后续建设计划
建议按
真实对象接入
当前
替换井与盆地 shp / 重新发布 IGServer 服务 / 前端切换真实字段
专题资料增强
1-2 周
扩展井测试/分层/井斜视图 / 扩展盆地油气系统与 play 视图 / 统一数据口径
真实曲线接入
2-4 周
接入 LAS/DLIS/LIS / 曲线道配置 / 井资料与曲线联动
系统工程化
1-2 月
前端模块拆分 / 数据库落库 / 权限与审计 / 部署运维
近期建议
优先把井测试、分层、井斜、checkshot 和盆地油气系统等数据做成更明确的专题看板；随后接入真实曲线文件。

## Slide 12
需要其他专题协助的问题
这些问题决定系统能否从初步展示继续升级为可用平台。
数据专题
确认井/盆地表字段口径、数据更新频率、文件命名规范和授权边界。
测井解释专题
提供真实 LAS/DLIS/LIS 或带深度采样的曲线文件，并确认曲线道、单位和解释口径。
GIS / MapGIS 专题
协助确定正式服务发布流程、服务命名规范、坐标系转换、权限和部署环境。
地质业务专题
确认盆地、油气系统、play、地层、测试等业务字段的展示优先级和筛选逻辑。
平台运维专题
协助规划数据库、权限审计、日志监控、备份恢复、服务健康检查和正式部署方式。
项目协同
确定下一阶段里程碑、验收口径、样例数据范围和跨专题联调机制。

## Slide 13
总结
• 系统已完成真实井位与盆地数据的初步展示闭环。
• 当前架构以 MapGIS IGServer 为核心，前端通过服务代理和配置文件实现联动展示。
• 后续重点是补齐真实测井曲线、扩展专题表视图、推进数据库与权限等工程化能力。
• 需要数据、测井解释、GIS、地质业务和运维专题共同协助。
下一步建议
先做真实曲线文件接入方案和专题资料视图增强，再启动系统工程化改造。